МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

ФГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

АЭРОДРОМЫ и АЭРОПОРТЫ

Методические указания

по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы

Санкт-Петербург

2013 г

Одобрено и рекомендовано к изданию

Учебно-методическим советом Университета

АЭРОДРОМЫ и АЭРОПОРТЫ: Методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы / Университет ГА. С.-Петербург, 2013.

Издаются в соответствии с программой курса «Аэродромы и аэропорты». Содержат программу, методические указания по изучению дисциплины, задание на контрольную работу.

Предназначены для студентов ЗФ, ИТФ, ФЛЭ, КФ (всех специализаций и профилей, в учебных планах которых предусмотрено изучение данной дисциплины).

Ил. 6, табл. 2, библ. 27 назв.

Составители:    Семенов Н.А., доцент  каф. № 23

Погудалова Ю.Ю., старший преподаватель каф. №23

Рецензент:

© Университет гражданской авиации, 2013.

Введение

Воздушный транспорт имеет особое значение для Российской Федерации как средство обеспечения дальних магистральных пассажирских сообщений. Воздушный транспорт безальтернативно развивается как средство сообщения в регионах, лишенных средств наземного транспорта, и конкурирует с железнодорожным транспортом на дальних и средних пассажирских перевозках.

В настоящее время в реестр аэродромов гражданской авиации включено 304 аэродромов.

117 из них образуют национальную опорную аэродромную сеть

В 2012 году введены в эксплуатацию 4 аэровокзальных комплекса (Владивосток, Внуково, Якутск, Казань), построены два новых гражданских аэродрома Бованенково и Талакан, введены в эксплуатацию после реконструкции аэродромные комплексы аэропортов Анадырь, Богородское, Улан-Удэ, Сасово, Чумикан, завершено строительство и введен в эксплуатацию вертодром на острове Русский. В 2013 г. планируется ввести в эксплуатацию 1 очередь нового аэропорта на острове Итуруп с ИВПП длиной 1450 м., начать реконструкцию взлетно-посадочных полос в аэропортах Махачкала и Владикавказ, строительство новой ИВПП взамен ИВПП-2 в аэропорту Домодедово, продолжить строительство новой ИВПП в аэропорту Шереметьево.

Аэропорт – комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование, авиационный персонал и других работников.

Рис. 1  Генеральный план аэропорта

Аэропорт (рис.2) 1 состоит из аэродрома с летной полосой (ЛП) 2, служебно-технической территории (СТТ) 3 и объектов радионавигации, системы автоматической посадки и некоторых других сооружений, расположенных за границами территории аэропорта.

Аэродром – участок земли или поверхности воды с расположенными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов (рис.3). В состав аэродрома входят одна или несколько летных полос 1 и 2, пути руления или рулежные дорожки (РД) 5, 6, 7 перрон 8, места стоянки самолетов (МС) 9 и площадки специального назначения.

Летная полоса (ЛП) - часть летного поля аэродрома, включающая взлетно-посадочную полосу и концевые полосы торможения, если они предусмотрены, предназначенная для обеспечения взлета и посадки воздушных судов, уменьшения риска повреждения воздушных судов, выкатившихся за пределы ВПП и обеспечения безопасности воздушных судов, пролетающих над ней во время взлета и посадки. ЛП служит для взлета и посадки ВС, как правило, в двух взаимно противоположных направлениях и представляет собой в плане прямоугольник. На некоторых ЛП осуществляется безопасный взлет и посадка ВС в одном направлении с возможностью ухода на второй круг. ЛП состоит из взлетно-посадочной полосы (ВПП) 1, 2, концевых полос торможения (КПТ) и боковых грунтовых зон (БГЗ) 3.

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) - основная часть летной полосы аэродрома, предназначенная для обеспечения разбега при взлете и пробега после посадки воздушного судна. Она может быть грунтовой (ГВПП) 2 или иметь искусственное покрытие (ИВПП) 1.

КПТ примыкают к концам ВПП и обеспечивают безопасность взлета и посадки воздушных судов, БГЗ располагаются по обе стороны ВПП и обеспечивают безопасность воздушных судов при возможных выкатываниях за пределы ВПП при взлете и посадке.

Рулежная дорожка (РД) - часть летного поля аэродрома, специально подготовленная для руления воздушных судов. РД подразделяются на магистральные (МРД) 5 - рулежная дорожка, располагающаяся как правило, вдоль ВПП и обеспечивающая руление воздушных судов от одного конца ВПП к другому; соединительные (СРД) 6 – связывают МРД с ВПП в местах предполагаемого окончания пробега ВС; скоростные – предназначены для обеспечения схода ВС с ВПП на более высоких скоростях, чем те скорости которые могут быть достигнуты на других выводных РД, что приводит к минимуму времени занятости ВПП, а, следовательно, увеличению ее пропускной способности;   вспомогательные (ВРД) 7 – связывают  места стоянки, перрон и отдельные площадки специального назначения с магистральной РД (рис.3).

Место стоянки (МС) - подготовленная площадка на аэродроме, предназначенная для размещения воздушного судна в целях его обслуживания (рис. 4 и 5).

Рис. 4 Перрон

Рис. 5  Разметка места стоянки ВС на перроне

Служебно-техническая территория (СТТ) – участок, на котором размещаются основные аэропортовые комплексы, их здания  и сооружения, службы и оборудование, необходимые для обслуживания пассажиров, багажа, почты, грузов, для технического обслуживания ВС и другой авиационной техники. СТТ также включает в себя внутриаэропортовые дороги, инженерные сети и коммуникации (рис. 6).

Рис.6. Примерная схема генерального плана СТТ.

1 - пассажирский перрон;

2 - грузовой перрон;

3 - предангарная площадь;

4 - МС;

5 - аванперрон;

6 - блок предполетной подготовки КДП;

7 - аэровокзал; 8-КПП; 9-ОПП;

10 - грузовой склад с грузовым двором;

11- цех бортового питания;

12 - ангар;

13 - корпус главного механика, горячих и вредных производств;

14 - база аэродромной службы;

15 - основная аварийно-спасательная станция;

16 - спецавтобаза;

17 - управление аэропорта;

18 - гостиница;

19 - профилакторий;

20 - учебно-технический блок;

21 - блок управления воздушным движением КДП;

22 - клуб аэропорта;

23 - РЭМ;

24 - служебная столовая;

25 - заготовочная предприятий общественного питания;

26 - прачечная с химчисткой;

27 - котельная;

28 - склад материально-технического имущества;

29 - подъездной железнодорожный путь;

30 - склад ГСМ;

31 - РСУ;

32 - спортивное ядро;

33 - участок водозаборных сооружений;

34 - стоянка личных автомобилей работников аэропорта;

35 - главная подъездная автомобильная дорога;

36 - антенное поле;

37 - метеоплощадка;

38 - привокзальная площадь.

# Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Аэропорты и аэродромы» является формирование у обучающегося  комплекса профессиональных знаний, умений  и практических навыков в области эксплуатации объектов аэропортов (аэродромов).

Для достижения поставленных целей в рамках дисциплины решаются следующие задачи:

- изучение теоретических основ эксплуатации аэродромов (взлетно-посадочных полос (ВПП), рулежных дорожек (РД), перронов, мест стоянок (МС) воздушных судов (ВС), площадок специального назначения в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила эксплуатации и технического обслуживания аэродромов;

- освоение методов диагностики и оценки состояния сооружений аэродромов с использованием современных технических средств;

- освоение методов назначения и технико-экономического обоснования комплекса работ по ремонту сооружений аэродромов;

- изучение современных и перспективных технологий и способов организации ремонта сооружений аэродромов;

- привитие практических навыков в решении инженерно-технических задач летной и технической эксплуатации аэродромов;

- изучение основ эксплуатации зданий и сооружений аэропортов;

- изучение современных и перспективных технологий и способов организации работы аэропортов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- классификацию аэродромов и аэропортов;

- требования, предъявляемые к аэродромам и аэропортам;

- порядок государственной регистрации аэродромов и допуска аэродромов к эксплуатации;

- нормативную правовую базу по организации функционирования операторов аэропортов и предоставляемым услугам по видам аэропортовой деятельности;

- состав и назначение элементов аэропортовых комплексов;

- основы эксплуатационного содержания объектов инфраструктуры аэропортов;

- правила и процедуры эксплуатации аэродромов и организации аэропортовой деятельности;

- основные технологические процессы в аэропортах;

уметь:

- соблюдать правила и процедуры эксплуатации аэродромов и организации аэропортовой деятельности;

- применять нормативные правовые документы по организации функционирования операторов аэропортов и предоставляемым услугам по видам аэропортовой деятельности;

- соблюдать требования технологических карт по эксплуатационному содержанию элементов аэропортового комплекса;

- соблюдать требования, предъявляемые к аэродромам и аэропортам;

владеть:

- навыками применения нормативных правовых документов по эксплуатации объектов инфраструктуры аэродромов и аэропортов;

- навыками применения нормативных правовых документов по организации функционирования операторов аэропортов и предоставляемым услугам по видам аэропортовой деятельности;

- основами эксплуатационного содержания элементов аэропортовых комплексов;

- навыками выполнения правил и процедур эксплуатации аэродромов и организации аэропортовой деятельности.

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме зачета (после выполнения КР). К зачету допускаются студенты, выполнившие требования учебной программы.

Содержание разделов дисциплины

### Введение

### Цели и задачи дисциплины «Аэродромы и аэропорты».

### Раздел 1.   Общие сведения об аэродромной сети

История создания аэродромов. Перспективы развития системы воздушного транспорта и перспективы развития аэродромов и аэродромных сетей. Государственная политика в развитии аэродромов РФ.

Требования по охране окружающей среды при эксплуатации аэродромов.

Классификация аэродромов по назначению и основным признакам.

Классификация аэропортов.

Раздел 2. Нормативная база

Основные нормативные правовые акты по государственному регулированию проектирования, строительства и эксплуатации объектов аэропортов: Воздушный кодекс РФ, федеральные авиационные правила, руководство по эксплуатации гражданами аэродромов (РЭГА), нормы годности и эксплуатации аэродромов (НГЭА), методики оценки соответствия нормам годности (МОС НГЭА).

### Раздел 3. Аэродромы

### Генеральный план аэропорта (составные элементы).

### СТТ аэропорта, классификация объектов СТТ.

### Составляющие элементы аэродромов, требования к ним  и их основные параметры.

### Системы взлётно-посадочных полос и соотношение пропускной способности аэродрома в зависимости от их расположения ее влияние на полеты ВС.

### Расчёт длины и определение оптимального направления искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП).

### Расчёт пропускной способности взлетно-посадочной полосы (ВПП), методы и способы её повышения.

### Перроны.

### Площадки специального назначения и требования к ним.

Раздел 4. Аэропортовая деятельность

Нормативные правовые документы по предоставлению государственных функций (услуг) на коммерческой основе. Обязательные и рекомендуемые виды аэропортовой деятельности. Виды аэропортовой деятельности подлежащие обязательной сертификации. Особенности предоставления аэропортовой деятельности в федеральных, региональных аэропортах и аэропортах местных воздушных линий.

### Раздел 5. Взлетно-посадочные операции на аэродроме

### Соответствие основных параметров элементов аэродрома и летно-технических характеристик (ЛТХ) ВС. Расчет оптимального направления летных полос. Методы оценки возможности и допустимых условий эксплуатации ВС на аэродромах. Метод ИКАО (ACN-PCN). Методы испытаний аэродромов, в том числе самолётами. Снятие ограничений на допустимой на допустимой взлётной массе и количеству взлётов - посадок самолётов.

### Раздел 6. Сезонная эксплуатация аэродромов

### Основные определения и составляющие эксплуатации.

### Эксплуатационные документы.

### Эксплуатационные требования к аэродромам.

Задачи и функции аэродромной службы. Технологии выполняемых работ. Оформление и ответственность за подготовку летного поля к полетам. Организация взаимодействия аэродромной службы с УВД и другими службами аэропорта, обеспечивающими полеты. Организация работ на летном поле собственными силами и с привлечением подрядных организаций. Обеспечение связи при выполнении работ на ЛП.

Осадки. Классификация осадков. Влияние осадков на разбег и пробег ВС. Измерение коэффициента сцепления – требования, способы, оборудование.

Эксплуатация в весенне-летний период.

Дренажные системы. Содержание и ремонт водосточно-дренажных систем. Очистка поверхности покрытий. Заливка швов покрытий. Восстановление маркировки. Содержание площадок специального назначения,  аэродромного оборудования и устройств. Содержание внутрипортовых дорог и площадей.

Эксплуатация в осенне-зимний период.

Подготовка к этому периоду. Очистка аэродрома от снега и гололёда. Очерёдность и технологическая схема очистки. Содержание снежных и ледовых летных полей, а также ВПП содержащихся под снежным покровом. Мероприятия по снегозадержанию на летных полях. Основные методы эксплуатационного содержания аэродромов в районах Крайнего Севера.

### Раздел 7. Покрытия, ремонт и реконструкция аэродромов

Типы покрытий. Характеристики покрытий.

### Диагностика состояния аэродромов и различных видов покрытий. Методы ремонта жёстких и не жёстких покрытий. Обоснование и задачи реконструкции аэродромов (удлинение ВПП, упрочнение ВПП). Повышение класса аэродрома. Расширение допустимых типов принимаемых самолётов.

Организация и согласование ремонтно-строительных работ на аэродроме.

### Раздел 8. Грунтовые элементы лётного поля

### Грунтовые элементы лётного поля и их содержание. Требования к критическим зонам систем РТО.

### Раздел 9.  Маркировка аэродромов и высотных препятствий

Маркировочные знаки, разметка на аэродроме. Разметка искусственных покрытий ВПП, РД, МС и  перронов. Разметка грунтовых, снежных (ледовых) и гидроаэродромов. Правила организации движения на аэродромах. Разметка путей движения спецтехники и автотранспорта на аэродроме. Плоскости ограничения высотных препятствий в зоне аэродрома. Вертикальная разметка объектов и препятствий на аэродроме. Вертикальная разметка объектов и высотных препятствий за границами аэродрома. Контроль за строительством в зоне аэродрома.

### Раздел 10. Содержание вертодромов и посадочных площадок для вертолетов

Общие положения и требования к содержанию. Дневная маркировка вертодромов и посадочных площадок.  Мероприятия по исключению или уменьшению образования снежного (пыльного) вихря.

### Раздел 11. Орнитологическое обеспечение полётов

### Орнитологическое обеспечение полётов. Методы и способы. Оборудование.

МЕТОДИЧЕСКие указания ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема контрольной работы: «Расчет длины летной полосы в местных условиях аэродрома».

Целью выполнения контрольной работы является закрепление студентами знаний, полученных при изучении теоретического курса, а также привить умение решать практические задачи.

На практике длину летной полосы определяют из условия  обеспечения безопасности взлета и посадки заданного типа воздушного судна с учетом реальных расчетных условий аэродрома, отличающихся от стандартных. К основным расчетным условиям относятся: плотность, температура и давление воздуха, величина продольного уклона ИВПП.

На практике длину летной полосы определяют из условия  обеспечения безопасности взлета и посадки заданного типа воздушного судна с учетом реальных расчетных условий аэродрома, отличающихся от стандартных. К основным расчетным условиям относятся: плотность, температура и давление воздуха, величина продольного уклона ИВПП.

Стандартные аэродромные условия - условия, принятые за эталон при определении длин ВПП (идеально сухой воздух, температура воздуха 15°С, атмосферное давление 760 мм.рт.ст. штиль, поверхность ВПП горизонтальная и сухая, покрытие ВПП цементобетонное.

Определение длины летной полосы расчета производится отдельно для взлета и для посадки.

Исходные данные для расчетов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные для расчетов

| Вариант | Тип ВС | Средний уклон ВПП | Температура воздуха в 13 ч дня самого жаркого месяца 130С | Высота расположения аэродрома над уровнем моря | Потребная длина ВПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А320 | 0,006 | 23 | 125 | 2000 |
| 2 | Боинг 767-300 | 0,009 | 29 | 75 | 2320 |
| 3 | А321 | 0,006 | 34 | 50 | 2000 |
| 4 | Ту-204 | 0,004 | 29 | 200 | 1550 |
| 5 | А330-200 | 0,009 | 30 | 75 | 2350 |
| 6 | Ту-134Б3 | 0,004 | 25 | 200 | 2850 |
| 7 | Як-40 | 0,012 | 24 | 75 | 1250 |
| 8 | Ту-204 | 0,009 | 33 | 125 | 1550 |
| 9 | Ил-62М | 0,004 | 24 | 200 | 3000 |
| 10 | Ту-204 | 0,003 | 34 | 100 | 1550 |
| 11 | Боинг 777-300 | 0,012 | 31 | 125 | 2860 |
| 12 | А319 | 0,01 | 24 | 75 | 1750 |
| 13 | Як-40 | 0,000 | 30 | 250 | 1250 |
| 14 | Боинг 747-300 | 0,01 | 24 | 75 | 3190 |
| 15 | Ил-96-300 | 0,007 | 28 | 100 | 2700 |
| 16 | Ту-204 | 0,006 | 34 | 100 | 1550 |
| 17 | Ил-96М | 0,003 | 31 | 75 | 3350 |
| 18 | Ил-62 | 0,009 | 23 | 250 | 3250 |
| 19 | Ту-154М | 0,006 | 28 | 175 | 2500 |
| 20 | Боинг 777-300 | 0,003 | 34 | 100 | 2860 |
| 21 | Як-40 | 0,005 | 24 | 125 | 1250 |
| 22 | Як-42Д | 0,000 | 22 | 75 | 1800 |
| 23 | Боинг 767-300 | 0,002 | 30 | 200 | 2320 |
| 24 | Ил-62М | 0,007 | 25 | 175 | 3000 |
| 25 | Ил-86 | 0,004 | 31 | 100 | 2600 |
| 26 | Боинг 747-100В | 0,006 | 24 | 75 | 3050 |
| 27 | Ту-204-100 | 0,002 | 33 | 200 | 1750 |
| 28 | Ил-62М | 0,000 | 31 | 125 | 3000 |
| 29 | Ту-204-200 | 0,012 | 30 | 50 | 2050 |

Преподавателем, в некоторых случаях, могут в задании указываться другие типы ВС, допущенные к эксплуатации в РФ.

Определение длины летной полосы

для взлета воздушных судов в местных условиях

Длина ВПП:

;

где        — длина ИВПП в местных условиях, м;

—длина ИВПП в стандартных условиях, м;

Rp — коэффициент, учитывающий отклонение расчетного давления воздуха от стандартного;

Rt — коэффициент, учитывающий отклонение расчетной температуры от стандартной;

Ri — коэффициент, учитывающий влияние среднего уклона ВПП на ее потребную длину.

L°впп принимается по данным ГосНИИГА, полученным в результате летных испытаний конкретного типа самолета.

Rt  = 1 +δt Δt

где    δt  = 0,01 — поправка на каждый градус отклонения расчетной температуры от стандартной;

Δt — величина отклонения расчетной температуры tpасч от стандартной tст

Расчетная температура воздуха для аэродрома определяется по формуле:

tpасч =1,07t13 - 3° С,

где t13  — среднемесячная температура в 13 ч для самого жаркого месяца в году за многолетний период.

Rр  = 1 +δр H

где δр — поправка на каждый метр превышения аэродрома над уровнем моря. Определяется из условия, что на каждые 300 м превышения аэродрома над уровнем моря длина ВПП увеличивается на 7%.

R i= 1 + δi iср.

где δi – поправка на каждую тысячную долю уклона ВВП, определяется по группам самолетов (Таблица 2):

Таблица 2

| Группа самолетов | Поправка |
| --- | --- |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 |

– средний уклон ВВП, определяется по формуле:

;

где     Нн, Нк – отметка начала и конца ИВПП соответственно;

- нормативная длина ИВПП по классу аэродрома

Длина КПТ для взлета самолета в местных условиях:

где       - длина КПТ в местных условиях, м;

- длина КПТ в стандартных условиях для конкретного типа самолета, м;

- нормативная длина КПТ для данного класса аэродрома.

Определение длины летной полосы

для посадки воздушных судов в местных условиях

где ,  - длина ВПП для посадки самолета в местных и стандартных условиях соответственно;

определяется так же, как и для взлета,

- относительная плотность воздуха,

Расчетное атмосферное давление  определяется по формуле:

где  po  - стандартное атмосферное давление на уровне моря,

po =760 мм.рт.ст.

Длина летной полосы для посадки самолета:

Длина ВВП для обеспечения взлета и посадки в местных условиях определяется по формуле:

Длины КПТ для обеспечения взлета и посадки в местных условиях определяются по формуле и принимаются максимальными:

Следовательно, длина летной полосы для условий взлета и посадки принимается по максимальной длине ВПП для взлета или посадки и максимальной длине КПТ, то есть:

Требования по оформлению контрольной работы:

- объем – 15 страниц машинописного текста;

- текст выполняется через 1,5 межстрочный интервал;

- границы полей: левое - 25 мм, правое - 10 мм, нижнее и верхнее - 20 мм.

- шрифт: Ariel или Times New Roman; размер заголовков и подзаголовков - 16 полужирный, основной текст – 14 обычный.

В контрольной работе должна быть выдержана следующая последовательность:

- Титульный лист

- Аннотация

- Оглавление

- Теоретическая часть

- Расчетная часть

- Заключение

- Список использованной литературы

ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ

- Государственная политика в развитии аэродромов в РФ.

- Классификация аэродромов.

- Классификация аэропортов.

- Составные части аэропорта.

- Рекомендуемая практика ИКАО по подготовке генерального плана развития аэропорта.

- Составные части аэродрома.

- Состав технологических процессов в аэропорту.

- Технологические процессы в аэропорту подлежащие обязательной сертификации.

- ВПП, системы взлетно-посадочных полос, их взаимосвязь с СТТ и условная пропускная способность.

- Разметка (требования) перронов, МС и ИВПП.

- Рулежные дорожки, назначение и требования к планировке.

- Соответствие основных параметров элементов аэродрома и летно-технических характеристик ВС.

- Классификация осадков на поверхности аэродромов.

- Коэффициент сцепления, способы и методы измерения.

- Покрытия ВПП, их типы и основные требования к ним.

- Площадки специального назначения.

- Водосточно-дренажная сеть, назначение и содержание.

- Взаимодействие служб аэропорта, обеспечивающих полеты.

- Целевое назначение и основные задачи деятельности аэропортов.

- Организация работы аэродромной службы.

- База аэродромной службы аэропорта.

- Состав работ по эксплуатационному содержанию  аэродромов в зимний период.

- Состав работ по эксплуатационному содержанию  аэродромов в летний  период.

- Порядок пересечения ВПП и обеспечение буксировки ВС.

- Минимумы аэродрома, ВС, КВС, вида авиационных работ.

- Состав имущественного комплекса аэропорта.

- Назначение служебно-технической территории (СТТ). Здания и сооружения СТТ.

- Виды аэропортовой деятельности, подлежащие обязательной сертификации.

- Сертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по аэродромному обеспечению полетов гражданских ВС.

- Орнитологическое обеспечение полетов.

- Мероприятия по снижению шума.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Аэродромные покрытия: современный взгляд / В.А.Кульчицкий, В.А.Макагонов, Н.Б.Васильев и др. - М.: Физматлит, 2002. - 522с.

# Ашфорд Н.Я., Райт П.Х. Проектирование аэропортов. /Пер. с англ. Ноздрикова В.И. - М.: Транспорт, 1988. - 328 с.

# Ашфорд Н.Я., Стентон Х.П., Мур К.А. Функционирование аэропорта. /Пер. с англ. Ноздрикова В.И. - М.: Транспорт, 1991.- 372 с.

- Блохин В.И. Основы проектирования аэропортов. – М.: Транспорт, 1985. 208 с.

# Белинский И.А., Самородов Ю.А., Соколов B.C. Зимнее содержание аэродромов. - М: Транспорт, 1982. - 193 с.

- Викторов Б. И. Наземные сооружения аэропортов. – М.: Транспорт, 1991. - 392 с.

# Горецкий Л.И., Могилевский Д.А. Эксплуатация аэродромов. - М.: Транспорт, 1980.-302 с.

- Гражданские аэродромы / Под ред. проф. В.Н.Иванова. - М.: Воздушный транспорт, 2005. - 277с.

- Ключников Г.Я., ОЛАГА, «Реконструкция аэропортов» 1990., 84 с.;

- Олянюк П.В. Мировая система воздушного транспорта: Учебное пособие для вузов / П. В. Олянюк. - 2-е изд., доп. - СПб.: ГУГА, 2006. - 282с.

- Основы авиации (введение в специальность): Учебное пособие для вузов. Допущ. УМО / И. А. Долгоруков, Г. В. Коваленко, А. Л. Микинелов. - СПб.: ГУГА, 2010. - 173с.

- Петухов, Г.И. Аэропорты и их эксплуатация: Учеб. пособ. для сред. спец. учебных зав. ГА / Г. И. Петухов. - М.: Трансп., 1980. - 120с.

- Эксплуатация аэродромов: Учебник для студ. вузов / Л. И. Горецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1986. - 280с.

Дополнительная

- ИКАО. Международные стандарты и рекомендуемая практика. Аэродромы. Приложение 14 к конвенции о международной гражданской авиации. Том 1. «проектирование и эксплуатация аэродромов». Изд. 3.-1999-261с.

- Воздушный кодекс РФ (официальное издание). - М.: Воздушный транспорт, 1998. -28 с.

- Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от  22.07.2009 г.  №599  «О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах».

### Приказ Минтранса России от 22.12.2008 года  № 217 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта исполнения государственных функций по организации и проведению в установленном порядке обязательной сертификации аэропортов и ведении государственного реестра аэропортов Российской Федерации»

- Приказ Минтранса России "Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года" от 12 мая 2005г.

- Авиационные правила, часть 139, том 1 «Правила сертификации аэродромов».

# ФАП «Сертификация аэропортов. Процедуры». Приказ ФСВТ России от 24.04.2000г. № 98.

- ФАП «Сертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по аэродромному обеспечению полетов гражданских ВС». Приказ № 121 от 06.05.2000г

# Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов (РЭГА). – М.: Воздушный транспорт, 1996-232с.

- СНиП 32-03-96. Аэродромы. – М.: Минстрой России, ГУП ЦПП, 1996.

- «Положение об аэропортах РФ». Приказ: Министерство транспорта РФ от 1 ноября 1995г. №ДВ-121.

- Нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов (НГЭА  СССР-92).

- Руководство по орнитологическому обеспечению полетов в ГА (РООП ГА). – М.: Воздушный транспорт, 1989г.

Периодические издания

Airport international

Авиатранспортное обозрение

Airports international / Международные аэропорты

Бюллетень транспортной информации

Воздушный транспорт (с указателями)

Вестник транспорта

Воздушный транспорт гражданской авиации

Гражданская авиация

Транспорт: наука, техника, управление

Информационно-справочные материалы в сети Internet:

Информационно-правовая система  http://www.consultant.ru/

Информационно-правовая система  http://www.garant.ru/products/bank/

Научная электронная библиотека   eLibrary.ru – свободный доступ

База данных «Авиатор».

# Text boxes

рис.2 Схема аэропорта

рис.3 Схема аэродрома